清大材料系材料測試服務儀器調查表

2019.05.06

| 儀器名稱 | 中文：氮氧分析儀 |
| --- | --- |
|  | 英文：Oxygen/Nitrogen Analyzer | 簡稱 | 氮氧分析儀 |
| 廠牌 | Horiba | 國別 | 日本 |
| 型號 | EMAG-620W | 放置地點 | 合金鋼廠(112室) |
| 主要附件 | 電子天秤 |
| 重要規格 | Oxygen Nitrogen Detector NDIR(non dispersive infrared absorption) TCD(thermal conductivity) Range 0-1000 ppm 0-5000 ppm Accuracy ≤ 20 ppm, σn-1 ≤ 1 ppm ≥ 20 ppm, σn-1 ≤ 1.5 ppm 同左 Sensitivity 0.01 ppm 0.001 ppm |
| 儀器性能 | 同「重要規格」。 |
| 服務項目 | 樣品氮、氧含量(wt%)(ppm) |
| 服務時段 | 依序號排序，早送件早測量。 |
| 試片規格 | 長寬高：塊材小於0.5x0.5x1 cm3，粉末不限。 重量：建議大於300mg，減少誤差。 |
| 收費方式 | 依委託需求提供樣品含氮或含氧量。我方實驗室提供設備與坩堝， 標準試片由委測方準備(用於校正曲線)，若我方提供責另加收一次樣品費用 校內委測，每件樣品800元，我方實驗室可提供耗材發票供核銷。(當日需校正試驗，需要外加 800元) 校外委測，每件樣品1300元。系上出具檢測章、開立發票、郵寄及數據處理相關費用。。 (當日校正試驗 需要外加 1300元) |
| 設備預覽 |  |
| 指導教授 | 蔡哲瑋 | TEL | 03-5742634 | E-MAIL | chewei@mx.nthu.edu.tw |
| 管理人員 | 彭俊浩 | TEL | 03-5742635#33838 | E-MAIL | ho060283@gmail.com |